| 粉 塵 偵 測 器 比 較 表 |
| --- |
| 品名 | BBD- 6 | EMP - 6 | EMS- 6 | EMP- 7 |
| 項目 |  |  |  |  |
| 操作環境溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| 操作環境濕度 | Maxi 90% | Maxi 90% | Maxi 90% | 0~80% |
| 操作環境振動值 | 1G | 1G | 1G | 0.2G |
| 保護等級 | IP66, NEMA 4 | IP66, NEMA 4 | IP66, NEMA 4 | IP65, NEMA 4 |
| 管路氣體流速 | 3~30 m/sec | 3~30 m/sec | 3~30 m/sec | 3~30 m/sec |
|  | (或無限制) | (或無限制) | (或無限制) | (或無限制) |
|  | -20℃~ 80℃, | -20℃~ 80℃, | -20℃~ 80℃, | -20℃~ 80℃, |
| 管路氣體溫度 | -20℃~200℃, | -20℃~200℃, | -20℃~200℃, | -20℃~200℃, |
|  | maxi 900℃ | maxi 900℃ | maxi 900℃ | maxi 900℃ |
| 管路最大直徑 | 10M | 10M | 10M | 10M |
| 逆洗清理系統 | YES | YES | YES | YES |
| 粒徑感應範圍 | >0.1μM | >0.1μM | >0.1μM | >0.1μM |
| 靈敏度 | 約0.01 mg/M3 | 約0.01 mg/M3 | 約0.01 mg/M3 | 約0.01mg/M3 |
| 靈敏度微調裝置 | NO | YES(0~60dB無段微調) | NO | NO |
| 動作原理 | 交流靜電藕合 | 交流靜電藕合 | 交流靜電藕合 | 交流靜電藕合 |
| 輸入電壓 | 100~240V | 12~32/100~240V | 90~240 ACV | 24 VDC |
|  | 兩組輸入(relay) | 兩組輸入(relay) |  |  |
| 輸出 | 排放異常 | 排放異常 | RS-485 | 4~20mA |
|  |  | 4~20mA |  | (對數輸出) |
| 儲存裝置 | NO | 提供SD卡插槽(≤ 2GB) | NO | NO |